## Slide 1: Кегельринг

## Slide 2: Повторяем правила:
  Соблюдаем тишину, когда преподаватель говорит!
  Не стесняемся задавать вопросы!
  Работаем в команде!

## Slide 3: Соревнования
Сегодня мы познакомимся с соревнованиями по робототехнике.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах…

## Slide 4: Соревнования
Сумо роботов
Notes: Главная задача этой дисциплины – вытолкнуть противника за пределы круга. Победитель определяется по олимпийской системе – если выиграл поединок, то сражаешься со следующим противником

## Slide 5: Соревнования
Движение по линии
Notes: В этом соревновании побеждает тот, кто проедет строго по линии за наименьшее время. Съезжать с линии нельзя.

## Slide 6: Соревнования
Лабиринт
Notes: Задача робота – найти выход из лабиринта за наименьшее время. Вариаций роботов множество – для прохождения лабиринта можно использовать любые типы датчиков

## Slide 7: Соревнования
Кегельринг
Notes: Сегодня мы с вами подробно изучим вид соревнований, именуемый кегельрингом

## Slide 8: Кегельринг
Давайте для начала разберемся, какие задачи должен выполнять наш робот:
Найти кеглю на поле
Вытолкнуть кеглю за пределы поля
Вернуться в начальную позицию
Повторить алгоритм до тех пор, пока не вытолкнет все кегли

## Slide 9: Кегельринг
Робот стартует в центре круга (поля)
Что поможет роботу определить, находится перед ним кегля или нет?
Правильно, датчик расстояния.

## Slide 10: Кегельринг
Верно, датчик цвета будет определять границу круга.
А с помощью чего робот будет определять, вытолкнул он кеглю за пределы круга или нет?

## Slide 11: Кегельринг
Также наш робот должен уметь крутиться на месте, чтобы найти все кегли на поле и вытолкнуть их.
Давайте соберем такого робота.

## Slide 12: Кегельринг
1x
2x
1
2
1x
3 4x

## Slide 13: Кегельринг
4
2x
5 2x
6
1x

## Slide 14: Кегельринг
1x
1x
7
2x
8

## Slide 15: Кегельринг
9
2x

## Slide 16: Кегельринг
1x
10

## Slide 17: Кегельринг
11

## Slide 18: Кегельринг
12
2x

## Slide 19: Кегельринг
13
1x
14
2x

## Slide 20: Кегельринг
15

## Slide 21: Кегельринг
16

## Slide 22: Кегельринг
2x
17
18 4x

## Slide 23: Кегельринг
19
2x
20 2x

## Slide 24: Кегельринг
1x
21
22 2x

## Slide 25: Кегельринг
1x
23
2x
24

## Slide 26: Кегельринг
25
1x
26
4x

## Slide 27: Кегельринг
1x
27

## Slide 28: Кегельринг
2x
28
7

## Slide 29: Кегельринг
29 2x 1x

## Slide 30: Кегельринг
1x
30

## Slide 31: Кегельринг
31 1x

## Slide 32: Кегельринг
32 2x 1x
1x
1x
33

## Slide 33: Кегельринг
34

## Slide 34: Кегельринг
35
1x
1
4
2x
2 3 3
1x 2x
1x

## Slide 35: Кегельринг
36
1x
1
1x
2
2x
3
3

## Slide 36: Кегельринг
37

## Slide 37: Кегельринг
38 4x

## Slide 38: Кегельринг
1x
39

## Slide 39: Кегельринг
40 4x

## Slide 40: Кегельринг
1x
41

## Slide 41: Кегельринг
Подключаем моторы в порты B и C.
Датчик расстояния в порт 2.
Датчик цвета в порт 3.

## Slide 42: Кегельринг
Чтобы при выталкивании кегля не падала, усовершенствуем конструкцию и добавим “клешни”.
Теперь кегля надежно держится и не падает при транспортировке!

## Slide 43: Алгоритм
Изучим алгоритм работы нашего робота!

## Slide 44: Разработка алгоритма
Представим, что нам нужно вытолкнуть всего одну кеглю.
Судья поставил робота таким образом, что он смотрит не на кеглю.
Итак, с чего начнем нашу программу?
Notes: Во время следующих нескольких слайдов постарайтесь не подсказывать детям раньше времени, они должны сами понять принцип работы этого алгоритма

## Slide 45: Разработка алгоритма
Правильно, первым делом робот должен начать вращаться.
Причем он будет вращаться до тех пор, пока не увидит кеглю.
Что будем делать дальше?

## Slide 46: Разработка алгоритма
Далее робот должен вытолкнуть кеглю за пределы круга.
Но как наш робот поймет, ушла кегля за границы круга или нет?
Для этого у нас есть датчик цвета.
Он и будет определять, достиг робот черной границы или нет.

## Slide 47: Разработка алгоритма
Как только робот вытолкал кеглю, он должен вернуться на свое место в центр круга.
А что делать роботу в том случае, если кегля на поле не одна, а несколько?
Правильно, повторить этот алгоритм несколько раз!

## Slide 48: Разработка алгоритма
Итак, давайте закрепим:
Робот вращается вокруг своей оси до тех пор, пока не увидит перед собой кеглю.
Выталкивает кеглю за пределы круга (определяет границу с помощью датчика цвета).
Возвращается в центр круга.
Если кегля не одна, повторяет алгоритм несколько раз.

## Slide 49: Программирование
Напишем программу по алгоритму

## Slide 50: Программирование
Для начала научим робота обнаруживать кеглю и останавливаться точно напротив нее.
Для этого нужно выяснить, на каком расстоянии от робота находится кегля. Подключим EV3 к компьютеру и выставим его в центр круга точно напротив кегли.
Достаточно проверить это только на одном роботе, у остальных расстояние будет совпадать.
Notes: Чтобы дети не пытались всей толпой выставить каждый своего робота, надо объяснить, что у одинаковых роботов расстояние будет одинаковым

## Slide 51: Программирование
Создадим новый проект.
На "Странице аппаратных средств", находящейся в правом нижнем углу среды программирования, выберем вкладку "Представление порта”.
Ультразвуковой датчик показывает значение 26,3. Это расстояние до кегли в сантиметрах, и оно может немного отличаться. Это зависит от радиуса нашего поля.

## Slide 52: Программирование
Теперь, когда мы знаем расстояние до кегли, можно научить робота останавливаться точно напротив нее. Нужно задать вращение робота вокруг своей оси.
Когда датчик расстояния увидит кеглю, нужно остановиться. Для этого используем блок ожидания с параметром “датчик расстояния”, а пороговое значение укажем немного больше, чем расстояние от кегли до робота. К примеру, 35.

## Slide 53: Программирование
Загрузим программу в робота и проверим ее работоспособность.
Как вы можете заметить, робот останавливается не совсем точно напротив кегли. Это связано с тем, что датчик может обнаруживать предмет не только строго напротив себя, но и на некотором отклонении от направления взгляда датчика.
В этом случае можно увеличить скорость вращения. Подберите такую скорость, при которой робот будет останавливаться строго напротив кегли.

## Slide 54: Программирование
Кеглю мы обнаружили, теперь нужно вытолкнуть ее за пределы поля
Определять границу поля будем с помощью блока ожидания и датчика цвета. Есть два варианта параметра:
Сравнение цвета.
Сравнение яркости отраженного света.
Используем второй вариант.
1.
2.

## Slide 55: Программирование
Определить пороговое значение можно также, как и для ультразвукового датчика – с помощью “Страницы аппаратных средств”.
Для черного цвета оно будет равно 7 – 10, зависит от освещения в помещении.
Укажем значение чуть больше, к примеру 15.

## Slide 56: Программирование
Итак, после обнаружения кегли робот должен поехать вперед и остановиться после обнаружения черной линии.

## Slide 57: Программирование
Теперь робот должен вернуться на исходную позицию, то есть в центр круга. Для этого узнаем расстояние, которое он проехал.
Блок "Вращение мотора" позволяет получать и обрабатывать это значение в программе.

## Slide 58: Программирование
Перед началом движения обязательно нужно обнулить значение “Вращения мотора”, чтобы программа не запомнила расстояние, пройденное до этого. Режим "Сброс" блока "Вращение мотора" устанавливает нулевое значение датчика и отсчет оборотов начинается сначала.

## Slide 59: Программирование
Передадим значение с датчика “Вращение мотора” на блок “Рулевое управление”. Важно, чтобы пройденное расстояние и работа моторов измерялись в градусах.
Notes: Таким образом, мотор прокрутится столько же градусов назад, сколько и вперед

## Slide 60: Программирование
Notes: Поиск кегли
Выталкивание кегли до тех пор, пока не увидит черную линию
Возвращение в центр круга
Теперь наш робот умеет выталкивать одну кеглю за пределы круга. На следующем занятии мы попробуем увеличить количество кеглей