## Slide 1: Кегельринг -2

## Slide 2: Повторяем правила:
  Соблюдаем тишину, когда преподаватель говорит!
  Не стесняемся задавать вопросы!
  Работаем в команде!

## Slide 3: Кегельринг
Сегодня мы усовершенствуем алгоритм работы нашего робота и увеличим количество кеглей до 8 штук. Для начала давайте вспомним алгоритм, который мы изучили на прошлом занятии
Notes: Возможно, старый алгоритм имеет смысл только проговорить, чтобы времени точно хватило. Если группа быстро работает, то можно и на практике будет его вспомнить.

## Slide 4: Кегельринг
Найти кеглю на поле
Вытолкнуть кеглю за пределы поля
Вернуться в начальную позицию
Повторить алгоритм до тех пор, пока не вытолкнет все кегли

## Slide 5: Кегельринг
Искать кегли мы будем с помощью датчика расстояния.
А определять границу круга с помощью датчика цвета.

## Slide 6: Кегельринг
Давайте соберем такого робота, который имеет датчик цвета и расстояния.
Также не забываем, что он должен уметь вращаться вокруг своей оси для поиска кеглей.

## Slide 7: Кегельринг

## Slide 8: Кегельринг

## Slide 9: Кегельринг

## Slide 10: Кегельринг

## Slide 11: Кегельринг

## Slide 12: Кегельринг

## Slide 13: Кегельринг

## Slide 14: Кегельринг

## Slide 15: Кегельринг

## Slide 16: Кегельринг

## Slide 17: Кегельринг

## Slide 18: Кегельринг

## Slide 19: Кегельринг

## Slide 20: Кегельринг

## Slide 21: Кегельринг

## Slide 22: Кегельринг

## Slide 23: Кегельринг

## Slide 24: Кегельринг

## Slide 25: Кегельринг

## Slide 26: Кегельринг

## Slide 27: Кегельринг

## Slide 28: Кегельринг

## Slide 29: Кегельринг

## Slide 30: Кегельринг

## Slide 31: Кегельринг

## Slide 32: Кегельринг

## Slide 33: Кегельринг

## Slide 34: Кегельринг

## Slide 35: Кегельринг

## Slide 36: Кегельринг

## Slide 37: Кегельринг

## Slide 38: Кегельринг

## Slide 39: Кегельринг

## Slide 40: Кегельринг

## Slide 41: Кегельринг

## Slide 42: Кегельринг

## Slide 43: Кегельринг
Подключаем моторы в порты B и C.
Датчик расстояния в порт 2.
Датчик цвета в порт 3.

## Slide 44: Кегельринг
Чтобы при выталкивании кегля не падала, усовершенствуем конструкцию и добавим “клешни”.
Теперь кегля надежно держится и не падает при транспортировке!

## Slide 45: Алгоритм
Вспомним алгоритм работы нашего робота!

## Slide 46: Алгоритм
Применим этот алгоритм для нашего робота:
Робот вращается вокруг своей оси до тех пор, пока не увидит перед собой кеглю.
Выталкивает кеглю за пределы круга (определяет границу с помощью датчика цвета).
Возвращается в центр круга.
Если кегля не одна, повторяет алгоритм несколько раз.

## Slide 47: Программирование
Создадим программу.

## Slide 48: Программирование
1. С помощью какого блока задаем вращение робота вокруг своей оси?
2. Когда робот должен остановиться?
Когда увидит перед собой кеглю
Notes: 1. Независимое или рулевое управление моторами
2. Когда увидит перед собой кеглю

## Slide 49: Программирование
3. Что делать после обнаружения кегли?
4. С помощью какого блока робот запомнит, сколько градусов (или оборотов) совершил мотор?
Notes: 3. Проехать вперед и остановиться после обнаружения черной линии
4. Блок “Вращение мотора”

## Slide 50: Программирование
Перед началом движения не забываем обнулить значение “Вращения мотора”, чтобы программа не запомнила расстояние, пройденное до этого. Режим "Сброс" блока "Вращение мотора" устанавливает нулевое значение датчика и отсчет оборотов начинается сначала.

## Slide 51: Программирование
5. Как робот вернется в исходную позицию?
Важно, чтобы пройденное расстояние и работа моторов измерялись в градусах.
Notes: 5. Передадим значение с датчика “Вращение мотора” на блок “Рулевое управление”.

## Slide 52: Программирование
Соединим программу воедино

## Slide 53: Программирование
Теперь добавим на поле еще несколько кеглей. Что нужно добавить в наш алгоритм, чтобы робот вытолкал все кегли, а не только одну?

## Slide 54: Программирование
Давайте вспомним про блок Цикл. Он бывает ограниченным и неограниченным. Какой мы будем использовать?
Ограниченный цикл с параметром «Подсчет». Количество повторений цикла зависит от количества кеглей.

## Slide 55: Программирование

## Slide 56: Программирование
После выталкивания каждой кегли робот возвращается в исходную позицию в центр круга. Мы можем убрать это условие для экономии времени. Вместе с тем снизится и точность работы программы (робот может замечать предметы вне ринга)

## Slide 57: Движение по спирали
Рассмотрим второй алгоритм – «Движение по спирали»
Это самый эффективный алгоритм, позволяющий выбить кегли за кратчайшее время

## Slide 58: Движение по спирали
Движение по спирали – это движение по окружности с переменным радиусом.
В нашем случае мы будем увеличивать радиус движения робота, пока он не будет равен радиусу круга.

## Slide 59: Движение по спирали
Для того, чтобы робот двигался по окружности, нужно задать каждому мотору разную мощность.
1. Движение вокруг правого колеса.
2. Движение по окружности небольшого радиуса.

## Slide 60: Движение по спирали
Выясним, какое соотношение мощностей моторов должно быть у робота, чтобы он совершал полный оборот внутри нашего ринга, при этом не заезжая за границы черной линии. Для этого загрузим программу и выставим робота у границы круга:

## Slide 61: Движение по спирали
Если робот отклоняется от идеальной траектории и выходит за границы ринга – подбирайте мощность второго мотора до тех пор, пока робот не будет следовать ровно вдоль черной линии.
Notes: Дети должны экспериментально подобрать такую мощность второго мотора, чтобы при движении по окружности робот не выезжал за черную линию.
Важно, чтобы дети сами подобрали значение и понимали, на что влияет увеличение\уменьшение мощности одного из моторов.
Подобранные значения мы будем использовать через несколько слайдов.

## Slide 62: Движение по спирали
Чтобы задать движение по спирали, нужно увеличивать мощность через равные промежутки времени.
Для увеличения мощности будем использовать блок «Переменная».
Назовем нашу переменную.

## Slide 63: Движение по спирали
Так как эту переменную мы постоянно будем увеличивать на одно и то же значение, назовем ее SUM (от слова «сумма»)
У переменной есть два параметра – считывание и запись. В начале программы нужно задать значение переменной, т.е. записать в нее какое-то число.

## Slide 64: Движение по спирали
Для постоянного увеличения скорости будем использовать цикл на количество повторений.
Пока мы не знаем, сколько повторений цикла нужно сделать.

## Slide 65: Движение по спирали
Изучим параметр переменной «Считывание». В этом состоянии мы не изменяем значение переменной, а просто «считываем», то есть совершаем действия с переменной, не изменяя ее. Считывать мы будем числовое значение.

## Slide 66: Движение по спирали
С помощью переменной мы будем задавать мощность второго мотора. Для этого с помощью провода свяжем переменную и мощность второго мотора. При каждом значении переменной мотор будет работать 0.1 секунды.
Notes: Если увеличим время работы мотора, то робот выйдет на нужный радиус за более длительное время.

## Slide 67: Движение по спирали
Как только мотор проработал 0.1 секунду, переменная должна увеличиться, допустим, на 1. Добавим блок «Математика» и прибавим к переменной единицу.
Notes: Если прибавить к переменной 2 или 3, то мощность будет возрастать с большей скоростью

## Slide 68: Движение по спирали
После этого «обновим» переменную, то есть после увеличения на 1 запишем в переменную новое значение.

## Slide 69: Движение по спирали
Теперь вернемся на несколько слайдов назад и вспомним, какое значение мощности мы подобрали для второго мотора.
Такое значение должно получиться после окончания цикла.

## Slide 70: Движение по спирали
Если при эксперименте получилась мощность 75, то после окончания цикла у нас должна получиться такая же мощность.
Если за одно повторение цикла мы прибавляем к переменной по единице, то сколько циклов понадобится, чтобы увеличить мощность с 0 до 75?
Notes: На самом деле 76, но на данном этапе можно не вдаваться в такие подробности

## Slide 71: Движение по спирали
Загрузим программу и посмотрим, где останавливается робот.
За сколько секунд выполнится 75 повторений цикла?
0.1 * 75 = 7.5 секунд

## Slide 72: Движение по спирали
После завершения цикла робот должен находиться параллельно касательной к кругу

## Slide 73: Движение по спирали
Если робот расположен под углом, то нужно довернуть на некоторый угол. Подберем значение этого поворота.

## Slide 74: Движение по спирали
К примеру, добавим поворот левым мотором

## Slide 75: Движение по спирали
После цикла и доворота продолжим движение по окружности
Notes: Загрузим программу и проверим работоспособность! Если что-то не получается, нужно подсказать ученику, на каком этапе совершается ошибка.

## Slide 76: Движение по спирали
Чтобы кегли вылетали за границы ринга, уберем левую «клешню» и улучшим правую. Протестируем программу.
Notes: Загрузим программу и проверим работоспособность! Если что-то не получается, нужно подсказать ученику, на каком этапе совершается ошибка.

## Slide 77: Кегельринг
Настало время выяснить, чей робот быстрее вытолкнет все кегли! Разбейтесь на пары и посоревнуйтесь между собой.

## Slide 78: Свободное время
Теперь можно поиграть с роботом самостоятельно!

## Slide 79: Сдача наборов
Спасибо за занятие!
Выключаем ноутбуки. Разбираем и сдаем наборы.